# 废化学试剂分类标准

- 目的：为了规范废化学试剂的回收、分类、处置特制定本分类方法。

- 适用范围：本分类方法使用于废化学试剂的回收、分类、处置相关部门。

- 内容：

- 化学试剂分类原则：

化学试剂的分类遵循以下原则，各项要求均需符合。

固体、液体分开存放；

有机、无机分开存放；

剧毒品分品种单独存放；

易爆品分品种单独存放；

酸、碱单独存放；

根据试剂处置方式分箱存放；

箱体要求编号，箱外粘贴箱内试剂名称、数量、规格。

每批化学试剂需随车提供试剂明细表。

按照以下明细分箱包装。

2、部分试剂分类明细：

⑴ 污水处理类：NaOH  KOH  尿素  氨盐（NH4CL  NH4SO4   NHHCO3).

注 ：NH4NO3 属于易爆品，严禁剧烈撞击、碰撞，单独包装。

⑵物化处理类：浓硫酸   Fe(SO4)2   PAM  PAC .

⑶固化处理类：

直接固化类：MgO  MgCO3  CaO  CaCO3  CaSO4  BaCO3  BaSO4  Cr粒 Cr2O3  Fe粉    MnO2  FeO Fe2O3  Fe(OH)3  Ni粉  NiO  Cu粉  CuO  碱式碳酸铜 Cu(OH)2  锌粉  ZnO   Cd粒  硼酸   Al粉   Al2O3  Al(OH)3   PbSO4   CaSiO3   AgSO4  Agcl  AgBr   KSCN   K4Fe(CN)6   K3[Fe(CN)6]   CaF2

还原剂 ： FeS   Na2S   Na2S2O4

氧化剂 ： KMnO4   KClO3   KBrO3   KIO3    KClO4  （此类盐属于可爆炸品，严禁剧烈撞击、碰撞、溶于水中处置且不与螯合剂一起使用。）

重金属盐类：Srcl2    Ba(OH)2    Bacl2   Ba(NO3) 2     K2CrO4   K2Cr2O7   MnSO4       Co(NO3)2    CoSO4   NiNO3

普通金属盐类：CuCl2   CuSO4  Cu(NO3)2  FeCl2    FeCl3    Fe2(SO4 )3   NH4Fe(SO4)2·12H2O  AgNO3   ZnCl2  ZnSO4    ALCl3   AL2(SO4)3  KAlSO4     SnCl2    Pb(NO3)2     NH4F

⑷可焚烧类 ：

有机溶剂（醇、醛、酮、酯、氯仿、苯及苯类衍生物、CS2

有机固体药剂 （指示剂、炭粉、小药剂瓶）

Na、K 、Ca 、Mg 盐（除硝酸盐类）。

⑸易致爆:  NaN3      硝基苯   硝基苯酚   硝基芴酮   硝酸类盐    碱金属（ 单质Na  K  Ca）    亚硝酸钠等

⑹剧毒品 ： 氰化物（除SCN  铁氰化物外） 含砷、汞、锆、钒、锑、铋、碲、硒等

⑺酸：  硝酸  盐酸  高氯酸  氢氟酸   氟硅酸（专门处置）

易致爆、易制毒、易致癌化学品的处置方法及处置价格按剧毒类化学品标准执行。

山西省太原固体废物处置中心（有限公司）